## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 270
Date : 2016/10/25
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80034 nA
PHA mode : T3
Real Time : 115.11 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2694 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1639
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 5.16 0.14 22.81 C 5.16 0.00 1.8427
O 43.76
Na K 1.041 2.13 0.17 2.46 Na2O 2.87 0.81 3.5498
Mg K 1.253 1.29 0.18 2.81 MgO 2.13 0.46 2.0311
Al K 1.486 8.06 0.21 7.93 Al2O3 15.23 2.62 14.4492
Si K 1.739 27.69 0.26 52.31 SiO2 59.25 8.65 52.9926
Cl K 2.621 0.61 0.15 0.91 Cl 0.61 0.00 1.2900
K K 3.312 2.40 0.25 1.63 K2O 2.89 0.54 5.3942
Ca K 3.690 1.61 0.35 2.13 CaO 2.25 0.35 3.8164
Ti K 4.508 0.62 0.55 0.68 TiO2 1.03 0.11 1.2474
Fe K 6.398 6.66 0.92 6.33 FeO 8.57 1.05 13.3866
Total 100.00 100.00 100.00 14.60