## Slide 1
1/1
View008
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 650
Date : 2016/10/17
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79950 nA
PHA mode : T3
Real Time : 124.84 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 19 %
Counting Rate: 4303 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.3045
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 4.36 0.14 30.78 C 4.36 0.00 1.7981
O 25.96
F K
Na K 1.041 0.03 0.37 0.06 Na2O 0.04 0.02 0.0264
Mg K 1.253 0.00 0.41 0.00 MgO 0.00 0.00 0.0005
Al K
Si K
S K 2.307 12.92 0.48 34.15 SO3 32.25 5.96 19.3577
Cl K
K K
Ca K
Ba L 4.464 56.73 1.37 35.01 BaO 63.34 6.11 78.8173
Total 100.00 100.00 100.00 12.09